| 程力威牌CLW5070GJYD4型加油车 |
| --- |
| 车辆名称： | 加油车 |  |
| 车辆类别： | 专用车 |  |
| 车辆型号： | CLW5070GJYD4 |  |
| 免检： | 否 |  |
| 燃油： | 是 |  |
| 免征： | 否 |  |
| 环保： | 否 |  |
| 公告批次： | r4(274) | 目录序号： | (十七)74 |
| 中文品牌： | 程力威牌 | 生产厂家： | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 发动机型号： | 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 发动机功率： | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 发动机排量： | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 发动机生产商： | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 发动机商标： |  | 燃料种类： | 柴油 |
| 外形尺寸（长/宽/高）： | 5990×1960×2400 | 货厢（长/宽/高）： | ×× |
| 总质量（Kg）： | 7300 | 载质量： | 0 |
| 整备质量（Kg）： | 3755 | 额定质量（Kg）： | 3415 3350 |
| 挂车质量（Kg）： |  | 半挂鞍座（Kg）： |  |
| 额定载客（人）： |  | 前排乘客（人）： | 2,3 |
| 驾驶室（人）： |  | 防抱死系统： | 有 |
| 接近角/离去角： | 19/14 | 前悬/后悬（mm）： | 1032/1658 |
| 轴距（mm）： | 3300 | 轴荷： | 2920/4380 |
| 轴数： | 2 | 最高车速（km/h）： | 80 |
| 油耗： | 18.12,18.21,18.06,17.97,18.35,15.74,15.73,15.81,15.88,15.85 | 弹簧片数： | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 轮胎数： | 6 | 轮胎规格： | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前轮距： | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距： | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 制动前： |  | 制动后： |  |
| 制操前： |  | 制操后： |  |
| 转向形式： | 方向盘 | 起动方式： |  |
| 传动型式： |  | 依据标准： |  |
| 发布日期： | 20150709 | 产品号： | ZKW364VN042 |
| 标识企业： | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| 底盘依据标准： | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 识别代号vin： | LGDCN81G××××××××× |
| 其它： | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。驾驶室准乘人数2,3人时与额定载质量(kg)3415,3350/罐体有效容积(立方米)5.1,5.0一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。配装限速装置,限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:36JD01-30010。仅采用排气管前置的底盘。当该车加油机下置时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1700×1100。 |
| 更多图片： |  |

| 程力威牌CLW5070GJYD4型加油车底盘公告 |
| --- |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
| DFA1070SJ35D6 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风汽车股份有限公司 |

| 程力威牌CLW5070GJYD4型加油车燃油公告 |
| --- |
| 企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
| 湖北程力专用汽车有限公司 | CY4102-CE4F | . L/100km | 0.8L/100km |  |
| 湖北程力专用汽车有限公司 | D28D10-4DA | . L/100km | 0.2L/100km |  |

数据来源：中国汽车网（www.chinacar.com.cn）